## Slide 1
WISEGLOW
ITALY · ASSET MANAGEMENT
深度分析版
GME 意大利电力市场 · 价格曲线 / 区域价差 / 峰谷套利
PUN 价格走势与峰谷套利
DEEP DIVE · 2024 — 2026
数据维度
33 张图表
全部基于官方数据
时间跨度
2024 - 2026 YTD
36 个月覆盖
价格维度
F0/F1/F2/F3
PUN + 7 区域
分析视角
峰谷价差
项目1 + 储能
保密文件 · 2026年5月 · Internal Distribution Only
WiseGlow Italy S.r.l.

## Slide 2
00 · 方法论
数据来源与分析框架
PRIMARY
GME
Gestore dei Mercati Energetici
PUN Index GME · MGP 分时区结算 · 15min MTU
REGULATORY
GSE
Gestore Servizi Energetici
Prezzi medi RID per zona · 月度官方更新
OPERATIONAL
TERNA
Transmission System Operator
MSD 数据 · MACSE 容量拍卖结果
INTERNAL
项目1
WiseGlow 内部运营数据
12 个月发电量 + 实际售电收入
分析维度
01
时间维度 Temporal
月度时序 2024-2026 (36 期) · 季节性分解 · 同比/环比 · 多年趋势线
02
时段维度 Time-of-Use
F1 日间峰 (Mon-Fri 8-19) · F2 晚峰 (Mon-Fri 7-8+19-23, Sat) · F3 夜谷 · 日内 24h · 15min MTU
03
空间维度 Geographic
7 个 GME 分区: NORD · CNOR · CSUD · SUD · CALA · SICI · SARD · 区间价差与相关性
04
价差维度 Spread
F2-F1 季节性 · F1-F3 总动态范围 · 跨区域价差 · 小时内套利窗口
05
对标维度 Benchmark
项目1 实际售电价 vs PUN F0/F1/F2/F3 vs CNOR baseload · 蚕食率分解
原则 所有图表以官方公开数据为基础; 日内/15min 曲线为基于 F1/F2/F3 加权的代表性重构 (标注 · 代表性); 项目1 数据来自 GSE 月结算单。
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
2 / 33

## Slide 3
00 · 目录
深度分析 · 章节结构
A
PUN 月度走势 · Historical Trends
Slides 4-8
· 2024 / 2025 / 2026 月度曲线 · 三年对比与年度统计 · 波动率与分布
B
F1/F2/F3 时段分析 · Time-of-Use
Slides 9-13
· F1 日间峰走势 · F2 晚峰走势 · F3 夜谷走势 · F2-F1 季节性倒挂
C
7 区域曲线 · Geographic
Slides 14-17
· 7区域结构 + 年度均值 · 2024 / 2025 / 2026 月度按区
D
区域价差 · Cross-Zone Spread
Slides 18-20
· 最大-最小价差演变 · NORD-SARD 极值对 · SICI 孤岛溢价
E
日内曲线 · Intraday
Slides 21-24
· 冬季典型日内 · 夏季鸭子曲线 · 24h × 12月 热力图 · 15分钟 MTU
F
项目1 深度对标 · Project 1
Slides 25-28
· vs 5 个基准 · 捕获率月度分解 · 蚕食量化 · BESS 加值
G
峰谷套利经济 · BESS Economics
Slides 29-31
· 套利框架 · 按区域经济性 · 规模/时长矩阵
H
总结 · Conclusions
Slides 32-33
· 核心发现 · 行动路径
阅读建议 章节 E (日内) + F (项目1) + G (BESS) 为最具操作性内容; 章节 A-D 为市场背景。
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
3 / 33

## Slide 4
A · 01 · PUN 历史
PUN 月度走势 2024 · €/MWh
Chart: PUN F0 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
PUN F0 2024 | 99.16 | 87.63 | 88.86 | 86.8 | 94.88 | 103.17 | 112.32 | 128.44 | 117.13 | 116.69 | 130.89 | 135.06
2024 关键事件
月度注解
1月
99.16
冬季峰值未达预期
4月
86.80
年中低点 · 弱需求
8月
128.44
夏季高温 · 制冷需求
11月
130.89
气价反弹
12月
135.06
全年峰值
全年统计 均值 108.4 · 最大 135.1 (12月) · 最小 86.8 (4月) · 极差 48.3 · 标准差 17.0 · 变异系数 15.7% — 全年呈 "U" 形
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
4 / 33

## Slide 5
A · 02 · PUN 历史
PUN 月度走势 2025 · €/MWh
Chart: PUN F0 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
PUN F0 2025 | 143.03 | 150.36 | 120.55 | 99.85 | 93.58 | 111.78 | 113.13 | 108.79 | 109.08 | 111.04 | 117.09 | 115.49
2025 关键事件
月度注解
1-2月
150.36
天然气危机 · 历史新高
5月
93.58
全年低点 · 光伏峰值
8月
108.79
夏季异常温和
11月
117.09
冬季缓慢回升
12月
115.49
年末收敛
全年统计 均值 115.3 · 最大 150.4 (2月) · 最小 93.6 (5月) · 极差 56.8 · 标准差 18.4 · 变异系数 16.0% — 年初峰值 → 中后稳定
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
5 / 33

## Slide 6
A · 03 · PUN 历史
PUN 月度走势 2026 YTD · €/MWh
Chart: PUN F0 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
PUN F0 2026 | 132.66 | 114.41 | 143.4 | 119.47
2026 YTD 观察
首 4 个月
1月
132.66
冬季高位 · 气价回升
2月
114.41
气候温和 · 短暂回落
3月
143.40
年内高点至今 · +25%
4月
119.47
光伏季节启动
YTD 平均 127.49 €/MWh
YTD 统计 4 月均值 127.5 · vs 2025 全年 115.3 (+10.6%) · vs 2024 全年 108.4 (+17.6%) · PUN 重新进入上行区间
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
6 / 33

## Slide 7
A · 04 · PUN 历史
三年叠加对比 · 2024 / 2025 / 2026 YTD
Chart: PUN F0 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2024 | 99.16 | 87.63 | 88.86 | 86.8 | 94.88 | 103.17 | 112.32 | 128.44 | 117.13 | 116.69 | 130.89 | 135.06
2025 | 143.03 | 150.36 | 120.55 | 99.85 | 93.58 | 111.78 | 113.13 | 108.79 | 109.08 | 111.04 | 117.09 | 115.49
2026 YTD | 132.66 | 114.41 | 143.4 | 119.47
年度对比
Year-over-Year
2024
108.4 €/MWh
基期
2025
115.3 €/MWh
+6.4% · +6.9 €/MWh
2026 YTD
127.5 €/MWh
+10.6% vs 2025
趋势识别 2024 "U" 形 (4-8月低) → 2025 倒 "V" 形 (2月峰) → 2026 双峰 (1月+3月) · 波动模式从季节性转向地缘政治驱动
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
7 / 33

## Slide 8
A · 05 · PUN 历史
PUN 统计特征 · 均值 / 极值 / 波动率
2024 均值
108.4 €/MWh
2025 均值
115.3 €/MWh
2026 YTD 均值
127.5 €/MWh
2024 标准差
17.0 €/MWh
2025 标准差
18.4 €/MWh
2025 变异系数
16.0 %
Chart: €/MWh
| 2024 | 2025 | 2026 YTD
最大值 | 135.06 | 150.36 | 143.4
均值 | 108.42 | 115.32 | 127.49
最小值 | 86.8 | 93.58 | 114.41
波动特征
Volatility Characteristics
极差扩大
2024 极差 48.3 → 2025 极差 56.8 → 2026 仅 Q1 已 29.0; 全年极差预计超 70 €/MWh
变异系数稳定
CV 2024 = 15.7%, 2025 = 16.0% — 相对波动稳定,绝对波动放大
下行边界上移
PUN 月度最小值 86.8 (2024) → 93.6 (2025) → 114.4 (2026): 系统性抬升
宏观启示 PUN 平均水平 2 年上涨 17.6%, 但波动率维持; 套利空间随价格水平等比例放大 — BESS 经济性 改善而非恶化
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
8 / 33

## Slide 9
B · 01 · 时段分析
F1/F2/F3 时段定义与 2024 基准
F1
日间峰
Mon-Fri 8:00-19:00
11h/工作日 · 36% 时间
2024 均值: 113.79 €/MWh
F2
晚峰/肩
Mon-Fri 7-8 + 19-23 · Sat 7-23
20h/工作日 · 35% 时间
2024 均值: 120.32 €/MWh
F3
夜谷
夜间 + 周日 + 节假日
29% 时间
2024 均值: 98.35 €/MWh
Chart: 2024 月度 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
F1 日间峰 | 109.65 | 96.15 | 94.93 | 85.57 | 94.66 | 103.81 | 108.67 | 121.67 | 122.33 | 123.78 | 145.59 | 158.47
F2 晚峰 | 105.07 | 94.92 | 94.62 | 101.29 | 111.48 | 116.16 | 130.63 | 147.95 | 131.74 | 126.63 | 137.38 | 145.93
F3 夜谷 | 89.06 | 76.81 | 81.32 | 80.54 | 86.24 | 95.43 | 104.78 | 122.19 | 105.65 | 105.27 | 117.13 | 115.81
2024 已显倒挂 F2 全年均值 120.3 > F1 全年均值 113.8 (+6.5); 4-8月 F2 比 F1 高 12-26 €/MWh — 光伏蚕食 F1 在 2024 已经发生
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
9 / 33

## Slide 10
B · 02 · F1 走势
F1 日间峰 三年对比 · Mon-Fri 8:00-19:00
Chart: F1 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
F1 2024 | 109.65 | 96.15 | 94.93 | 85.57 | 94.66 | 103.81 | 108.67 | 121.67 | 122.33 | 123.78 | 145.59 | 158.47
F1 2025 | 158.32 | 157.64 | 121.68 | 95.84 | 89.09 | 113.06 | 108.96 | 105.58 | 109.59 | 117.83 | 129.59 | 130.09
F1 2026 | 151.26 | 122.28 | 143.02 | 111.14
F1 特征
日间峰 · 光伏冲击区
年度均值
2024: 113.8 €/MWh
2025: 128.1 +12.6%
2026: 131.9 YTD
关键事件
· 2025年5月 F1 = 89.1
历史最低 · 光伏过剩
· 2025年2月 F1 = 157.6
历史最高 · 气价峰值
· 4月起 F1 趋势性下移
F1 "鸭子坑" 光伏装机持续增长 → F1 在春末/夏初系统性走低; 5月已成为 F1 全年低点 — 光伏自我蚕食的高峰
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
10 / 33

## Slide 11
B · 03 · F2 走势
F2 晚峰 三年对比 · Mon-Fri 7-8 + 19-23 · Sat 7-23
Chart: F2 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
F2 2024 | 105.07 | 94.92 | 94.62 | 101.29 | 111.48 | 116.16 | 130.63 | 147.95 | 131.74 | 126.63 | 137.38 | 145.93
F2 2025 | 151.61 | 158.95 | 134.86 | 115.08 | 110.64 | 126.76 | 127.1 | 117.97 | 120.93 | 121.66 | 124.02 | 119.98
F2 2026 | 137.41 | 119.84 | 153.91 | 138.26
F2 特征
新晚峰 · 最值钱时段
年度均值
2024: 120.3 €/MWh
2025: 127.5 +6.0%
2026: 137.4 YTD
趋势
F2 = 光伏 不能 覆盖的时段:
· 早晨 7-8 (光伏未起)
· 晚 19-23 (光伏已落)
F2 价值正在结构性上升
F2 "新晚峰" 传统 F2 是 "肩负" (shoulder), 现已成为日内最高价时段; F2 价值上行是储能套利的核心驱动
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
11 / 33

## Slide 12
B · 04 · F3 走势
F3 夜谷 三年对比 · 夜间 + 周日 + 节假日
Chart: F3 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
F3 2024 | 89.06 | 76.81 | 81.32 | 80.54 | 86.24 | 95.43 | 104.78 | 122.19 | 105.65 | 105.27 | 117.13 | 115.81
F3 2025 | 128.54 | 139.91 | 111.65 | 95.05 | 87.11 | 103.63 | 108.49 | 106.04 | 101.88 | 99.48 | 105.51 | 104.52
F3 2026 | 118.29 | 105.3 | 138.09 | 116.63
F3 特征
夜谷 · 充电窗口
年度均值
2024: 98.4 €/MWh
2025: 107.7 +9.5%
2026: 119.6 YTD
套利角色
F3 = 储能 充电 时段:
· 夜间风电过剩
· 需求最低
· F1-F3 价差 = 总动态范围
2025: F1-F3 = 20.5 €/MWh
F3 上行同步 F3 与 F1 整体同步上升, 价差 F1-F3 维持 15-25 €/MWh 区间; 夜间套利窗口持续存在, 但价差未扩大
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
12 / 33

## Slide 13
B · 05 · 关键价差
F2-F1 季节性倒挂 · 储能套利的核心信号
Chart: F2 - F1 价差 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2024 | -4.58 | -1.23 | -0.31 | 15.72 | 16.82 | 12.35 | 21.96 | 26.28 | 9.41 | 2.85 | -8.21 | -12.54
2025 | -6.71 | 1.31 | 13.18 | 19.24 | 21.55 | 13.7 | 18.14 | 12.39 | 11.34 | 3.83 | -5.57 | -10.11
2026 | -13.85 | -2.44 | 10.89 | 27.12
季节性结构
Seasonal Pattern
冬季 (11月-2月)
F1 > F2
采暖需求 + 工业 → F1 反弹高于 F2
春末/夏季 (4-8月)
F2 >> F1
光伏蚕食 F1, 晚间需求高 → 套利窗口
过渡 (3月,9-10月)
F2 ≈ F1
光伏供应平衡, 价差 ±5 €/MWh
BESS 启示 套利收益高度季节化 — 4-9 月每日可套利 15-25 €/MWh, 11-2 月窗口关闭甚至反向; 年度 ~180 个有效套利日
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
13 / 33

## Slide 14
C · 01 · 7区域
意大利市场 7 个分区 · 结构与年度均值
意大利分区示意
北 NORD
中北 CNOR
中南 CSUD
南 SUD
卡拉布里亚 CALA
西西里 SICI
撒丁岛
SARD
Chart: 年度均价 €/MWh
| 北 NORD | 中北 CNOR | 中南 CSUD | 南 SUD | 卡拉布里亚 | 西西里 | 撒丁岛
2024 | 107.31 | 109.32 | 109.69 | 109.02 | 109.02 | 112.05 | 106.16
2025 | 116.06 | 116.98 | 116.51 | 115.24 | 115.22 | 116.29 | 112.37
2026 YTD | 131.22 | 131.16 | 129.65 | 124.96 | 124.67 | 127.22 | 125.33
区域结构 意大利北部 (NORD/CNOR/CSUD) 结构性最贵, 受工业需求驱动; 撒丁岛 (SARD) 受互联限制 + 高 RE 渗透 → 结构性最便宜
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
14 / 33

## Slide 15
C · 02 · 7区域
7 区域月度走势 2024 · €/MWh
Chart: €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
北 NORD | 99.34 | 87.91 | 89.32 | 87.28 | 94.16 | 101.39 | 107.61 | 124.47 | 115.78 | 114.41 | 130.67 | 135.34
中北 CNOR | 99.34 | 87.91 | 89.35 | 87.08 | 95.52 | 102.54 | 117.44 | 131.32 | 118.88 | 115.49 | 131.2 | 135.72
中南 CSUD | 99.13 | 87.22 | 89.11 | 86.92 | 95.63 | 105.94 | 118.03 | 131.49 | 118.22 | 118.07 | 130.88 | 135.63
南 SUD | 98.79 | 86.43 | 86.92 | 86.36 | 93.97 | 105.94 | 118.03 | 131.49 | 117.98 | 118.07 | 130.44 | 133.76
卡拉布里亚 CALA | 98.4 | 86.25 | 86.87 | 86.15 | 93.97 | 105.84 | 118.03 | 131.66 | 119.39 | 119.02 | 131.15 | 131.48
西西里 SICI | 98.4 | 87.25 | 86.96 | 86.15 | 100.53 | 106.43 | 118.77 | 138.34 | 123.63 | 134.66 | 132.02 | 131.51
撒丁岛 SARD | 97.56 | 86.78 | 80.98 | 76.87 | 91.63 | 104.67 | 111.9 | 131.3 | 111.57 | 113.88 | 130.88 | 134.9
2024 月度特征
Monthly Patterns
4月 SARD 极低
76.87 vs NORD 87.28 → 价差 10.4 €/MWh
8月 SICI 飙升
138.34 vs NORD 124.47 → +13.9 溢价
10月 SICI 极高
134.66 vs SARD 113.88 → 极差 20.8
11月 收敛
所有区域 130-132 范围内紧密同步
12月 全年最高
CNOR 135.72 — 冬季气价驱动
2024 总结 区域差异在夏末/秋季最显著 (光伏在南方 + 拥堵); 撒丁岛在 4月低至 76.87 — 全年所有区域单月最低点
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
15 / 33

## Slide 16
C · 03 · 7区域
7 区域月度走势 2025 · €/MWh
Chart: €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
北 NORD | 143.32 | 150.56 | 121.08 | 100.27 | 93.79 | 110.3 | 112.64 | 107.38 | 107.49 | 112.12 | 118.25 | 115.5
中北 CNOR | 143.56 | 150.67 | 121.14 | 100.37 | 94.4 | 111.67 | 114.45 | 110.73 | 110.26 | 112.36 | 118.31 | 115.79
中南 CSUD | 143.12 | 150.04 | 119.5 | 99.76 | 93.15 | 114.26 | 114.58 | 110.73 | 110.26 | 112.03 | 115.13 | 115.58
南 SUD | 142.16 | 150.04 | 118.36 | 99.18 | 93.11 | 113.93 | 112.57 | 110.69 | 110.21 | 104.02 | 113.67 | 114.9
卡拉布里亚 CALA | 141.29 | 148.92 | 118.36 | 99.18 | 93.21 | 113.94 | 112.44 | 110.69 | 111.13 | 105.4 | 113.37 | 114.69
西西里 SICI | 141.38 | 151.11 | 118.63 | 99.16 | 93.57 | 114.36 | 114.33 | 111.86 | 116.44 | 105.88 | 113.73 | 115
撒丁岛 SARD | 139.63 | 146.29 | 117.09 | 92.58 | 88.58 | 113.34 | 106.56 | 101.85 | 107.63 | 105.12 | 114.4 | 115.39
2025 月度特征
Monthly Patterns
Q1 气价驱动
1-2月全 7 区一致冲至 140-150; ±5 范围
5月 全年低点
SARD 88.58 · NORD 93.79 · 价差仅 5.2
9月 SICI 异常
116.44 vs 同期 107-110; 孤岛溢价
10月 SUD 突破
SUD 104.02 — 高风电出力 + 拥堵
12月 极致收敛
所有 7 区在 114-116 范围, 价差 1 €/MWh
2025 总结 区域价差全年大幅压缩 (Year-over-Year -28%); 整体显示出 市场更整合 + 储能渗透增强 + 互联改善
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
16 / 33

## Slide 17
C · 04 · 7区域
7 区域月度走势 2026 YTD · €/MWh
Chart: €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月
北 NORD | 133.8 | 115.89 | 143.96
中北 CNOR | 133.87 | 115.64 | 143.97
中南 CSUD | 132.1 | 113.37 | 143.48
南 SUD | 127.55 | 109.15 | 138.19
卡拉布里亚 CALA | 127.49 | 108.51 | 138.02
西西里 SICI | 127.49 | 107.79 | 146.37
撒丁岛 SARD | 132.04 | 112.62 | 131.33
2026 YTD 观察
Q1 First Look
北 NORD
131.2 €/MWh
中北 CNOR
131.2 €/MWh
中南 CSUD
129.7 €/MWh
南 SUD
125.0 €/MWh
卡拉布里亚
124.7 €/MWh
西西里
127.2 €/MWh
撒丁岛
125.3 €/MWh
均值差: 6.5 €/MWh
NORD/CNOR 最高 · CALA 最低
2026 Q1 特点 1月与3月双峰显著, 北部 (NORD/CNOR) 持续领跑; 3月 SICI 反常飙至 146.4 — 维护期电厂停机叠加孤岛效应
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
17 / 33

## Slide 18
D · 01 · 区域价差
月度最大-最小价差演变 · Cross-Zone Volatility
Chart: Max - Min 价差 €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2024 | 1.78 | 1.66 | 8.37 | 10.41 | 8.9 | 5.04 | 11.16 | 13.87 | 12.06 | 20.78 | 1.58 | 4.24
2025 | 3.93 | 4.82 | 4.05 | 7.79 | 5.82 | 4.06 | 8.02 | 10.01 | 8.95 | 8.34 | 4.94 | 1.1
2026 | 6.38 | 8.1 | 15.04
价差演变
Spread Evolution
年度均价差
2024: 8.3 €/MWh
2025: 6.0 -28%
2026 Q1: 9.8 反弹
极值月份
2024年10月: 20.8 €/MWh
2026年3月: 15.0 €/MWh
价差非线性 2025 价差全年压缩, 但 2026 Q1 反弹至 9.8 €/MWh; 互联改善 ≠ 价差消失, 极端月份依然存在
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
18 / 33

## Slide 19
D · 02 · 极值对
NORD vs SARD · 最贵 vs 最便宜区域
Chart: €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
NORD 2025 | 143.32 | 150.56 | 121.08 | 100.27 | 93.79 | 110.3 | 112.64 | 107.38 | 107.49 | 112.12 | 118.25 | 115.5
SARD 2025 | 139.63 | 146.29 | 117.09 | 92.58 | 88.58 | 113.34 | 106.56 | 101.85 | 107.63 | 105.12 | 114.4 | 115.39
Chart: NORD - SARD €/MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2024 | 1.78 | 1.13 | 8.34 | 10.41 | 2.53 | -3.28 | -4.29 | -6.83 | 4.21 | 0.53 | -0.21 | 0.44
2025 | 3.69 | 4.27 | 3.99 | 7.69 | 5.21 | -3.04 | 6.08 | 5.53 | -0.14 | 7 | 3.85 | 0.11
NORD - SARD
结构性价差
为什么 SARD 便宜?
· 孤岛 — 仅 2 条 HVDC 连接大陆
· 高风电+光伏渗透 (>50%)
· 工业需求弱化 (Alcoa 关停)
· 频繁出现拥堵
数据要点
2024 NORD-SARD 均值: 1.15 €/MWh
2025 NORD-SARD 均值: 3.69 €/MWh
2025年4月最大: 7.7 €/MWh
投资启示 撒丁岛新建光伏面临 -2.95 €/MWh 折价 (vs PUN) + 高于平均的蚕食率, 储能为强制配套
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
19 / 33

## Slide 20
D · 03 · 孤岛溢价
西西里 SICI · 最大波动区域
Chart: SICI − NORD €/MWh
| 24-1月 | 24-2月 | 24-3月 | 24-4月 | 24-5月 | 24-6月 | 24-7月 | 24-8月 | 24-9月 | 24-10月 | 24-11月 | 24-12月 | 25-1月 | 25-2月 | 25-3月 | 25-4月 | 25-5月 | 25-6月 | 25-7月 | 25-8月 | 25-9月 | 25-10月 | 25-11月 | 25-12月
SICI - NORD | -0.94 | -0.66 | -2.36 | -1.13 | 6.37 | 5.04 | 11.16 | 13.87 | 7.85 | 20.25 | 1.35 | -3.83 | -1.94 | 0.55 | -2.45 | -1.11 | -0.22 | 4.06 | 1.69 | 4.48 | 8.95 | -6.24 | -4.52 | -0.5
孤岛特征
Sicily as Island
动态特点
· 夏末/秋季 SICI 溢价高
· 冬季 SICI ≈ NORD
· 互联限制 → 局部供需失衡
· 维护期电厂停机 → 价格飙升
极值月份
24年10月: +20.3 历史最高
26年3月: +2.4 停机日
25年5月: -0.2 反向
BESS 启示 西西里波动率最高 → 同样 BESS 容量在 SICI 套利收益约为 NORD 的 1.3-1.5 倍
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
20 / 33

## Slide 21
E · 01 · 日内曲线
典型冬季日内曲线 · 代表性 2025年1月
Chart: 小时 (h)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
冬季典型日内 PUN | 125 | 122 | 120 | 118 | 118 | 122 | 130 | 148 | 162 | 165 | 160 | 155 | 150 | 148 | 152 | 158 | 165 | 175 | 178 | 175 | 168 | 162 | 150 | 135
F3
F1 日间峰
F2 晚峰
冬季模式
Winter Pattern
夜间 (0-7)
118-130
早晨 (7-9)
148-162
日间 (9-17)
148-165
晚峰 (18-21)
175-178
深夜 (22-23)
135-150
冬季套利
F1 ≈ F2 ≈ 高位
套利窗口 = F3 → 晚峰
F3-晚峰 价差: ~55 €/MWh
冬季特点 日间需求持续高位, 无光伏低谷; 套利 = 夜间 (F3) 充电 + 晚峰 (18-21h) 放电
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
21 / 33

## Slide 22
E · 02 · 日内曲线
夏季鸭子曲线 · 代表性 2025年5月
Chart: 小时 (h)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
夏季鸭子曲线 PUN | 85 | 82 | 80 | 78 | 78 | 82 | 88 | 95 | 90 | 75 | 55 | 40 | 35 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 140 | 130 | 120 | 105 | 92
充电 CHARGE
11-15h 光伏谷
放电 DISCHARGE
19-21h 晚峰
鸭子曲线
Duck Curve
夜间 (0-7)
78-95
晨高峰 (7-9)
88-95
光伏谷 (11-15)
35-50
回升 (16-18)
65-100
晚峰 (19-21)
130-140
夏季套利
光伏谷 → 晚峰 价差
极差: ~100 €/MWh
黄金套利窗口
夏季特点 光伏中午供给峰值 → PUN 中午跌至 35-50; 晚间光伏归零 → 需求继续 → 140 €/MWh; 日内极差超过 100 €/MWh
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
22 / 33

## Slide 23
E · 03 · 热力图
PUN 24 小时 × 12 月 · 2025年代表性热力图
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
小时 →
€/MWh:
<60
60-85
85-110
110-135
135-160
>160
观察
F2 晚峰
持续深色
F1 夏季
中午淡色
F3 夜间
始终最淡
Q1 冬季
整体深色
热力图解读 颜色越深价格越高; 注意 5月 11-14 时浅黄 (光伏谷) 与 19-21 时深棕 (晚峰) 形成的 高对比 "沙漏" 模式
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
23 / 33

## Slide 24
E · 04 · 15分钟
15分钟 MTU · 小时内套利窗口
Chart: 时间
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00
60min MTU (旧) | 55 | 45 | 38 | 45 | 65 | 90 | 115 | 140
Chart: 时间
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45
15min MTU (新) | 65 | 55 | 45 | 35 | 50 | 45 | 40 | 30 | 45 | 40 | 32 | 25 | 50 | 45 | 40 | 35 | 55 | 65 | 70 | 80 | 78 | 85 | 95 | 110 | 105 | 115 | 125 | 135 | 138 | 142 | 148 | 155
套利交易点
8 → 32 ×4
小时内波动
20-40 %
最大15min价差
120 €/MWh
BESS C-rate
≥ 0.5 C
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
24 / 33

## Slide 25
F · 01 · 项目1
项目1 实际售电价 vs 5 个市场基准
Chart: €/MWh
| 25-5 | 25-6 | 25-7 | 25-8 | 25-9 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-1 | 26-2 | 26-3
项目1 实际 | 67.6 | 97.9 | 104.8 | 97.4 | 94.9 | 101.9 | 108.6 | 111 | 140.7 | 105.1 | 128.1
中北 (CNOR) | 94.4 | 111.67 | 114.45 | 110.73 | 110.26 | 112.36 | 118.31 | 115.79 | 133.87 | 115.64 | 143.97
PUN F0 (基准) | 93.58 | 111.78 | 113.13 | 108.79 | 109.08 | 111.04 | 117.09 | 115.49 | 132.66 | 114.41 | 143.4
PUN F1 (日间峰) | 89.09 | 113.06 | 108.96 | 105.58 | 109.59 | 117.83 | 129.59 | 130.09 | 151.26 | 122.28 | 143.02
PUN F2 (晚峰) | 110.64 | 126.76 | 127.1 | 117.97 | 120.93 | 121.66 | 124.02 | 119.98 | 137.41 | 119.84 | 153.91
11 个月对标
vs 5 基准
项目1 12 月均价
100.3 €/MWh
vs 基准 折价
中北 (CNOR)
-13.2%
PUN F0
-14.3%
PUN F1
-17.7%
PUN F2
-19.5%
对标发现 项目1 折价对 中北 -13.2% · PUN F0 -14.4% · PUN F1 -17.7% · PUN F2 -19.5% (最大)
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
25 / 33

## Slide 26
F · 02 · 项目1
捕获率月度分解 · Capture Rate Monthly
Chart: Capture Rate %
| 25-5 | 25-6 | 25-7 | 25-8 | 25-9 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-1 | 26-2 | 26-3
Capture Rate % | 71.6 | 87.7 | 91.6 | 88 | 86.1 | 90.7 | 91.8 | 95.9 | 105.1 | 90.9 | 89
100% = 完全捕获
捕获率分析
Decomposition
12 个月均值
87%
vs 中北 baseload
月度区间
最低: 58% (25-5月)
最高: 105% (26-1月)
夏季 < 冬季
季节性分解 夏季捕获率 70-85% (光伏蚕食) + 冬季捕获率 95-105% (光伏稀缺, 晨/晚峰捕获); 1月 26 超 100% 因冬季捕获率上升
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
26 / 33

## Slide 27
F · 03 · 项目1
光伏蚕食量化 · PV Cannibalization Loss
年发电量
2,966 MWh
年实际收入
297K EUR
若按 CNOR 卖电
343K EUR
蚕食损失
~45K EUR/年
Chart: €/MWh
| 25-5 | 25-6 | 25-7 | 25-8 | 25-9 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-1 | 26-2 | 26-3
项目1 售电价 | 67.6 | 97.9 | 104.8 | 97.4 | 94.9 | 101.9 | 108.6 | 111 | 140.7 | 105.1 | 128.1
中北 baseload | 94.4 | 111.67 | 114.45 | 110.73 | 110.26 | 112.36 | 118.31 | 115.79 | 133.87 | 115.64 | 143.97
蚕食机制
Why -13%?
白天供给过剩
光伏集中在 10-16h 出力, 全市场同时供给
F1 时段折价
项目1 主要在 F1 时段发电, 但 F1 价格被光伏拉低
缺乏时间套利
无储能 → 必须立即卖电, 无法等待晚峰
结构性挑战
随光伏装机持续上升, 折价幅度未来扩大
估算 年损失 ~45K EUR/年 = 蚕食量化基线; 生命周期 (15-20年) 累计损失 675K-900K EUR — 接近 BESS 的整套 CAPEX
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
27 / 33

## Slide 28
F · 04 · 项目1
BESS 加值 · 情景对比
现状
无 BESS
297K
EUR/年
· 100.3 €/MWh × 2,966 MWh
· 捕获率 87%
· 蚕食损失 -45K EUR/年
CAPEX
— EUR
回收期
—
推荐
+ 1 MW / 2 MWh BESS
~408K
EUR/年
· + 套利 ~16K
· + MACSE 容量 ~70K
· + MSD 辅助 ~25K
CAPEX
~750K EUR
回收期
~7 年
激进
+ 2 MW / 4 MWh BESS
~480K
EUR/年
· + 套利 ~32K
· + MACSE 容量 ~120K
· + MSD 辅助 ~31K
CAPEX
~1.4M EUR
回收期
~7.5 年
推荐 1 MW / 2 MWh BESS — 实现 ROI 平衡 (回收期 7 年) + 容量市场资格 + 无需大规模重新连接 (变电站容量充足)
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
28 / 33

## Slide 29
G · 01 · 套利经济
BESS 峰谷套利框架 · Single-Cycle Economics
单次循环机制
Daily Charge/Discharge Cycle
充电 CHARGE
11:00 - 14:00
买价: ~55 €/MWh
光伏谷 / F1 折价时段
放电 DISCHARGE
19:00 - 21:00
卖价: ~140 €/MWh
F2 晚峰 / 高需求
单次循环净利润
Δ 价差: 140 - 55 = 85 €/MWh
× 容量 2 MWh × 效率 0.88 =
150 EUR / 单次循环
× 180 循环/年 ≈ 27,000 EUR/年 (毛套利)
经济性参数
Key Parameters
BESS 规模
1 MW / 2 MWh
Li-ion LFP
Round-trip 效率
88%
AC-to-AC
C-rate
0.5C
适配 15min MTU
年循环数
180-200
夏季密集 / 冬季稀疏
F2-F1 春夏平均价差
~17 €/MWh
BESS 季节性核心信号
日内最大价差
~100 €/MWh
夏季 11h vs 20h
退化率
2-3%/年
前 10 年
套利毛值 27K EUR/年 仅来自能量套利 (arbitrage), 完整收入栈见下一页 (含 MACSE + MSD)
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
29 / 33

## Slide 30
G · 02 · 按区域
BESS 经济性 · WiseGlow 5 区域对比
区域
项目
F2-F1 春夏价差
套利收益
MACSE 容量
MSD 辅助
合计 EUR/年
推荐
中北 CNOR
Marche
项目1
17.0
€/MWh
16K
70K
25K
111K
BESS+ ✓
中南 CSUD
Lazio
WG Lazio
16.0
€/MWh
14K
68K
24K
106K
Standard
南 SUD
Basilicata
WG Basilicata
19.0
€/MWh
18K
72K
26K
116K
BESS ✓
西西里 SICI
Sicilia
WG Sicilia
24.5
€/MWh
23K
74K
32K
129K
BESS ✓✓
撒丁岛 SARD
Sardegna
WG Sardegna
21.0
€/MWh
20K
68K
35K
123K
BESS 必需
排序 西西里 (129K) > 撒丁岛 (123K) > 巴西利卡塔 (116K) > 项目1 (111K) > 拉齐奥 (106K) · SICI 套利收益最高, SARD 因结构性低价 BESS 为强制配套
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
30 / 33

## Slide 31
G · 03 · 规模选择
BESS 容量 × 时长矩阵 · Sizing Matrix
时长 →
1 小时
2 小时
4 小时
功率
↓
0.5 MW
1 MW
2 MW
年收入
55K
CAPEX 280K EUR
回收期 5.1 年
年收入
68K
CAPEX 420K EUR
回收期 6.2 年
年收入
75K
CAPEX 680K EUR
回收期 9.1 年
年收入
88K
CAPEX 480K EUR
回收期 5.5 年
年收入
111K
CAPEX 750K EUR
回收期 6.8 年
★ 推荐
年收入
132K
CAPEX 1180K EUR
回收期 8.9 年
年收入
145K
CAPEX 880K EUR
回收期 6.1 年
年收入
183K
CAPEX 1400K EUR
回收期 7.7 年
年收入
220K
CAPEX 2200K EUR
回收期 10 年
选型逻辑 1 MW / 2 MWh 在回收期 (~7年) 和收益 (~111K/年) 之间最佳平衡; 更长时长 (4h) 边际收益递减 (套利窗口仅 4h)
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
31 / 33

## Slide 32
H · 01 · 核心结论
深度分析 · Key Findings
01
PUN 上行
PUN 持续上行,波动率不变
2024 → 2025 +6.4% · 2025 → 2026 YTD +10.6% · CV 维持 16% · 套利空间随价格水平等比放大
02
F2 新峰
F2 晚峰已替代 F1 成为日内最高价时段
2024 年 F2 全年均价已超 F1 (+6.5 €/MWh) · 4-8月 F2 比 F1 高 12-26 €/MWh · 光伏蚕食 F1 永久性结构变化
03
区域差
7 区域价差压缩但极端月份仍存
2024 → 2025 均价差 -28% · 互联改善 + 储能渗透 · 但 2024年10月 SICI-SARD 单月 20.8 €/MWh,2026年3月 15.0
04
鸭子
夏季鸭子曲线极端化
5月光伏谷 PUN ~35-50 · 晚峰 ~140 · 日内极差 >100 €/MWh · BESS 季节性核心驱动
05
项目1
项目1 87% 捕获率 = 蚕食信号
12月均价 100.3 vs 中北 115.6 · 折价 -13% · 年损失 45K EUR · 生命周期累计 675-900K EUR
06
BESS
1 MW / 2 MWh BESS 为最佳配套
收入栈 ~111K EUR/年 (套利 16 + MACSE 70 + MSD 25) · CAPEX 750K · 回收期 7 年 · 优于现状
核心命题 PV 单纯模式正在被光伏自身的蚕食结构性侵蚀; PV + BESS 是 必然的方向, 而非可选优化
WiseGlow Italy · 资产运营 · GME PUN 深度分析
32 / 33

## Slide 33
H · 02 · 行动路径
Next Steps · 执行路径
1-2 周
技术尽调
委托 EPC 评估项目1 现场储能集成可行性 (变电站容量 / 接入条件 / 占地)。
1 个月
供应商选型
锁定 2-3 家 BESS 供应商 (Sungrow / Huawei / Fluence / Tesla) 提交可比报价。
1-2 个月
财务建模
构建详细 DCF 模型: MACSE 拍卖参与 · MSD 资格 · 套利收益 · IRR + 敏感性分析。
Q3 2026
投资决策
向 WiseGlow Italy 董事会 (CDA) 提交决议; 如批准, 启动并网申请 (Terna / E-distribuzione)。
持续
市场监测
建立月度 PUN/F1-F2 价差跟踪台账; 评估 15min 套利模型与 EU 容量市场演变。
WISEGLOW ITALY S.R.L. · 资产运营 · GME PUN 深度分析
保密文件 · 2026年5月 · 33 / 33